## Slide 1: Противопожарная безопасность в кабинете с ПЭВМ.

## Slide 2: По мерам пожарной безопасности при работе с ПЭВМ и оргтехникой
Каждый сотрудник (работник) независимо от занимаемой должности обязан знать и строго выполнять правила пожарной безопасности, не допускать действий, которые могут привести к пожару. Основные причины пожаров на предприятиях - неосторожное обращение с огнем, оставленные без присмотра электроприборы, проведение с нарушениями требований правил пожарной безопасности огневых, строительных и других пожароопасных работ, курение в не установленных местах, использованиелегковоспламенямых веществ, нарушение технологий и т. п.

## Slide 3: Запрещается:
хранить и применять горючие жидкости, взрывчатые вещества, баллоны с газами и др.;
использовать электронагревательные приборы;
эксплуатировать провода электроприборов с поврежденной изоляцией;
пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, вилками и прочим электрооборудованием;
обертывать (накрывать) светильники, бытовые приборы бумагой, тканью и другими горючими материалами;
применять открытый огонь;
курить в помещении;

## Slide 4
оставлять без наблюдения включенную в сеть радиоэлектронную аппаратуру, ПЭВМ, оргтехнику, бытовую технику;
пользоваться неисправной или незаземленной аппаратурой;
нарушать правила эксплуатации ПЭВМ и оргтехники, а так же инструкции по работе на ПЭВМ и средствах оргтехники, действующие в институте;
включать в сетевые фильтры, блоки бесперебойного питания и специализированные розетки, расположенные в коробах бытовую технику и другое, не относящееся к ПЭВМ оборудование.
По окончании работы необходимо обесточить все электроприборы и осмотреть помещения на наличие признаков возгорания. При наличии в помещении выделенной сети электропитания для ПЭВМ, необходимо выключить автомат питания в распределительном щите.

## Slide 5: Огнетушители
Огнетушители предназначены для тушения пожаров в начальной стадии развития.
Огнетушитель углекислотный ОУ-5
Предназначен для тушения любых материалов, предметов и веществ, а также электроустановок, находящихся под напряжением до 1 000 В, применяется для тушения ПЭВМ и оргтехники.
При пожаре поднести огнетушитель как можно ближе к огню, направить раструб в очаг пожара, сорвать пломбу (выдернуть чеку), открыть вентиль, нажать на пусковой рычаг, направить струю выходящего газа на огонь. Во время работы раструб нельзя держать рукой, т. к. он имеет очень низкую температуру.
Огнетушитель порошковый ОП-5
Предназначен для тушения твердых, жидких, газообразных веществ и электроустановок, находящихся под напряжением до 1 000 В, применяется для тушения ПЭВМ и оргтехники.
При пожаре поднести огнетушитель к очагу загорания, выдернуть чеку, нажать на рычаг, направить шланг с распылителем на огонь

## Slide 6: Действия при пожаре
При обнаружении пожара следует немедленно сообщить об этом по телефону 01 и спокойно доложить:
что горит, чему угрожает;
адрес объекта;
есть ли опасность для людей;
назвать свою фамилию;
немедленно обесточить всю электротехнику в помещении;
обеспечить эвакуацию людей;
Сообщение продублировать директору, работнику службы безопасности, руководителю отдела и приступить к тушению пожара огнетушителями, подручными средствами.
Подготовить к эвакуации материальные ценности, документацию

## Slide 7
Слушать распоряжения руководителя отдела, организованно покинуть здание.
Рассмотреть вариант эвакуации через запасные выходы, пожарную лестницу, соседние помещения. Организовать встречу подразделений пожарной охраны.
При невозможности покинуть здание (задымление, высокая температура) плотно закрыть дверь помещения, уплотнить тканью щели, вентиляционные отверстия, открыть окно и ждать пожарных. Следует запомнить, что при задымлении над полом воздух более чист. Это может пригодиться при эвакуации и ожидании помощи.
При ожоге огнем пользоваться раствором марганцовокислого калия, который находится в аптечках.

## Slide 8: ГОСТ 12.1.004-91 и ППБ-03
В соответствии с ГОСТ 12.1.004-91 и ППБ-03, пожарная безопасность достигается системами предотвращения пожара, пожарной защиты, которые должны обеспечить:
1) предотвращение образования горючей среды;
2) предотвращение образования в горючей среде или внесение в нее источников зажигания;
3) предотвращение распространения пожара за пределы очага, т.е.
устройство противопожарных преград, пожарная сигнализация и т.п.;
4) предотвращение гибели людей при пожаре.
Весь этот комплекс организованных и технологических мероприятий должен обеспечивать вероятность возникновения пожара в ПЭВМ не более 0,000001 в год в расчете на отдельную установку или сеть ПЭВМ.

## Slide 9: Документация учебного кабинета:
Учебный кабинет является внутренним подразделением кафедры. Заведующий учебным кабинетом подчиняется заведующему кафедрой. Документация учебного кабинета:
1. Опись имущества, находящегося в учебном кабинете.
2. Правила техники безопасности при работе в кабинете.
3. График работы учебного кабинета (выписка из расписания занятий на учебный семестр).
4. Журнал о проведении инструктажа по ТБ.
Заведующий учебным кабинетом обязан:
- готовить учебный кабинет к каждому занятию, включая подготовку программного обеспечения, файловых систем и баз данных на ПЭВМ на каждое конкретное занятие, курсовое и дипломное проектирование, работу студентов в часы самостоятельной подготовки в учебном кабинете;

## Slide 10: Организация работы пользователей пэвм
При размещении рабочих мест с ПЭВМ расстояние между рабочими столами с видеомониторами (в направлении тыла поверхности одного видеомонитора и экрана другого видеомонитора) должно быть не менее 2,0 м, а расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов - не менее 1,2 м.
Освещённость на поверхности рабочего стола в зоне размещения рабочего документа должна быть 300-500 лк, а освещённость поверхности экрана не должна быть более 300 лк.
Рабочие столы следует размещать таким образом, чтобы видеодисплейные терминалы были ориентированы боковой стороной к световым проёмам, предпочтительно, чтобы свет падал слева.

## Slide 11
Рабочие места с ПЭВМ в помещениях с источниками вредных производственных факторов должны размещаться в изолированных кабинах с организованным воздухообменом.
Экран видеомонитора должен находиться от глаз пользователя на расстоянии 600-700 мм, но не ближе 500 мм.
Лица, работающие с ПЭВМ более 50% рабочего времени (профессионально связанные с эксплуатацией ПЭВМ), должны проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры в установленном порядке.
Женщины со времени установления беременности переводятся на работы, не связанные с использованием ПЭВМ, или для них ограничивается время работы с ПЭВМ (не более 3-х часов за рабочую смену) при условии соблюдения установленных гигиенических требований.

## Slide 12
Типичными ощущениями, которые испытывают к концу рабочего дня операторы ПЭВМ, являются: головная боль, резь в глазах, тянущие боли в мышцах шеи, рук и спины, зуд кожи лица и т.д. Испытываемые день за днём, эти недомогания приводят к мигреням, частичной потере зрения, сколиозу, кожным воспалениям и другим нежелательным явлениям. Развивающиеся недомогания не только снижают трудоспособность, но и подрывают здоровье людей.
На состояние здоровья оператора ЭВМ могут влиять и такие вредные факторы, как длительное неизменное положение тела, вызывающее мышечно-скелетные нарушения; постоянное напряжение глаз; воздействие радиации; влияние электростатических и электромагнитных полей и др.
Более серьёзные результаты были получены при обследовании беременных женщин. Оказалось, что для тех женщин, которые проводили за ЭВМ более 20 часов в неделю, вероятность преждевременного прерывания беременности (выкидыша) на 80% выше, чем для беременных женщин, выполняющих аналогичные работы без применения компьютера.
В зависимости от специфики производства, напряжённости труда устанавливается количество перерывов на отдых, их длительность и распределение в течение рабочей смены. В соответствии с особенностями трудовой деятельности работникам ВЦ должны быть дополнительно введены 2-3 регламентированных перерыва длительностью 10 минут каждый. При 8-часовой смене дополнительные регламентированные перерывы необходимо вводить через 3 часа работы и за 2 часа до её окончания.

## Slide 13
С целью снижения нервно-психологического, зрительного и мышечного напряжения, предупреждения переутомления необходимо проводить сеансы психофизической разгрузки.
К организации режима работы с ПЭВМ студентов высших учебных заведений предъявляются дополнительные требования:
· оптимальное время работы для студентов 1 курса составляет 1 час, для студентов старших курсов – 2 часа;
· проводить упражнения для глаз через каждые 20-25 минут;
· исключать объединение третьей и четвёртой пар занятий;
· во время прохождения производственной практики время работы не должно превышать 4 часов;
· исключать проведение занятий после 17 часов третьей и четвёртой парой.

## Slide 14: Чем и как погасить огонь
В классах, оборудованных персональными компьютерами (ПК), применяют только такие средства пожаротушения, которые не проводят электричество:
порошок;
хладон;
диоксид углерода.

## Slide 15
При этом необходимо обращать внимание на текст с инструкцией по использованию огнетушителя – он должен быть удобочитаем и хорошо виден. Шкафы и тумбы для огнетушащих ручных установок делают заметными, чтобы можно было сразу опознать в них противопожарные конструкции. Прямое солнце не должно воздействовать на огнетушители, также как и атмосферные осадки, отопительные приборы и т. д.
Все имеющие отношение к любым видам работ в компьютерном классе, должны быть обязательно ознакомлены с правилами ПБ, знать их и строго соблюдать. Ответственным за соблюдение правил обычно назначается преподаватель или старший сотрудник. Ежедневно следить за состоянием готовности приборов пожаротушения, порядком в классе, исправностью компьютерного оборудования, проводки, заземления и т. д. должен инженер.